ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ9Ι-Κ3Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                          Σίνδος:  06 -06 -2012

Αριθ. Αποφ.: 637

Αριθ. Πρωτ.: 17178

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (εξαρτημάτων άρδευσης)προϋπολογισμού 10.073,70 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 περιπτ.VIII του Ν.2286/95.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν.2503/97.

3) Την Υπ.Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.

4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.4 και 23 παρ.2 της με αριθμ.11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93)<<Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ>>(ΕΚΠΟΤΑ).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.

6) Την αριθμ.  99/2012 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής  με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 10.073,70 ευρώ σε βάρος του Κ.A. 02.35.6662,  του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2012

7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (εξαρτημάτων άρδευσης) προϋπολογισμού 10.073,70 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Β. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων(εξαρτημάτων άρδευσης) προϋπολογισμού 10.073,70  ευρώ, σύμφωνα με το παράρτημα Α’.

Γ. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο Δήμαρχος ΔΕΛΤΑ

Γλώσσης Γεώργιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Τα προς προμήθεια είδη θα χρησιμοποιηθούν ως υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του  Δήμου Δέλτα για να τοποθετηθούν σε διάφορα παρτέρια πρασίνου , για την άρδευση των φυτών, καθώς και για την συντήρηση των ήδη υπαρχόντων επιφανειακών δικτύων άρδευσης .

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |
| --- | --- |
|  | Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος (ΡΟΡ UP) γραναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας εκτόξευσης 7-14 m, 3/4 '' BSP με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνιας αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη τομέα ρύθμισης και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο, επί τόπου, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα, τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη λειτουργία. |
|  | Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος (ΡΟΡ UP), γραναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας εκτόξευσης 12-18 m, 1 '' BSP με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνιας αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη τομέα ρύθμισης και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο, επί τόπου, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη λειτουργία. |
|  | Σωλήνας Φ 20 από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. |
|  | Σωλήνας Φ 32 από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. |
|  | Σωλήνας Φ 63 από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. |
|  | Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα) Φ 1’’ πλαστική, 10 atm, με μηχανισμό ρύθμισης παροχής (Flow controler) ή όχι. Εσωτερικής εκτόνωσης και χειροκίνητη λειτουργία, πιέσεις λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, επιτόπου με πηνίο 9 V DC, τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. |
|  | Προγραμματιστής μπαταρίας φρεατίου 6 στάσεων που μπορεί να ελέγχει Η/ΒΑΝΕΣ με πηνία μανδάλωσης (Latching) με προγραμματισμό μέσω φορητής μονάδας προγραμματισμού με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις, κύκλο ποτίσματος 1 - 7 ημέρες, διάρκεια ποτίσματος από 1 min μέχρι και 12 ώρες και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα, επί τόπου με την μπαταρία, τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου ρυθμίσεων δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία. |
|  | Πλαστικό φρεάτιο 50 Χ 60 για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών, με καπάκι μαζί με τα υλικά (τούβλα, άμμος κλπ.) και την εργασία εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για στράγγιση, σταθεροποίηση και ευθυγράμμιση του φρεατίου με την επιφάνεια του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. |
|  | Ταυ ρακόρ Φ32ΧΦ20ΧΦ32 επιτόπου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένο σε αρδευτικές εγκαταστάσεις. |
|  | Γωνία ρακόρ Φ32ΧΦ20 επιτόπου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένη σε αρδευτικές εγκαταστάσεις. |
|  | Ρακόρ αρσ. Lock Φ32 Χ 1’’ , επιτόπου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένο σε αρδευτικές εγκαταστάσεις. |
|  | Ρακόρ σύνδεσμος Φ32ΧΦ20 , επιτόπου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένο σε αρδευτικές εγκαταστάσεις. |
|  | Συλλέκτης Φ 1 & 1/2’’, 3 εξόδων, κατά DIN 2448, με σπείρωμα, με πώματα κολλητά, τα αναγκαία στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής - εξαγωγής αέρος, επιτόπου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης για πλήρη λειτουργία. |
|  | Τεφλόν μικρά |

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αντώνιος Παπαδογιάννης

Γεωπόνος - Δ. Δέλτα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Ε.Μ. | ΠΟΣ. | Τ.Μ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος 7-14 m | ΤΕΜ | 70 | 25 | 1750 |
|  | Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος 12-18 m | ΤΕΜ | 20 | 30 | 600 |
|  | Σωλήνας Φ 20 | μ | 1700 | 0,5 | 850 |
|  | Σωλήνας Φ 32 | μ | 1600 | 1 | 1600 |
|  | Σωλήνας Φ 63 | μ | 280 | 2,5 | 700 |
|  | Ηλεκτροβάνα | ΤΕΜ | 15 | 75 | 1125 |
|  | Προγραμματιστής μπαταρίας | ΤΕΜ | 3 | 320 | 960 |
|  | Φρεάτιο 50Χ60 | ΤΕΜ | 3 | 50 | 150 |
|  | Ταυ ρακόρ Φ32ΧΦ20ΧΦ32 | ΤΕΜ | 75 | 4 | 300 |
|  | Γωνία ρακόρ Φ32ΧΦ20 | ΤΕΜ | 15 | 3 | 45 |
|  | Ρακόρ αρσ. Lock Φ32 Χ 1’’ | ΤΕΜ | 25 | 2 | 50 |
|  | Ρακόρ σύνδεσμος Φ32ΧΦ20 | ΤΕΜ | 5 | 2 | 10 |
|  | Συλλέκτης Φ 1 & 1/2’’ | ΤΕΜ | 3 | 15 | 45 |
|  | Τεφλόν | ΤΕΜ | 10 | 0,5 | 5 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ | 8190 1883,7 10073,7 |

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αντώνιος Παπαδογιάννης Γεωπόνος - Δ. Δέλτα

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές  εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης, και τοποθέτησης στην οριστική τους θέση των υπό προμήθεια υλικών. Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ)  έτους 2012  ΚΑ 02.35.6662.